## Slide 1
DAY 78
医学图像处理
From DICOM to AI-Assisted Diagnosis
计算机视觉100天学习计划
2026-08-11 | 演讲版 (Talk Mode)
🔬

## Slide 2
今日议程 Agenda
01
医学影像发展史
From X-ray to AI
02
成像模态与DICOM
CT, MRI, DICOM标准
03
CT/MRI图像分析
Hounsfield & 脉冲序列
04
肺结节AI检测
U-Net与检测Pipeline
05
数据集与文献
关键资源
06
总结与展望
挑战与下节预告
CV 100 Days · Day 78
2 / 16

## Slide 3
医学影像发展史
125年的技术演进
1895
X射线
伦琴发现，首届诺贝尔物理学奖
1971
CT
Hounsfield发明，3D重建革命
1977
MRI
Damadian首次人体扫描
2012
深度学习
AlexNet突破，AI进入医学
2020
COVID-19 AI
CT辅助诊断大流行
CV 100 Days · Day 78
3 / 16

## Slide 4
医学成像模态
五种主要类型
X射线
电磁波穿透
骨折/胸部
CT
多角度重建
三维解剖
MRI
磁共振信号
软组织对比
超声
声波反射
产科/心脏
PET
正电子湮灭
代谢成像
CT使用Hounsfield单位(HU)量化组织密度，MRI通过不同脉冲序列获得多对比度图像
CV 100 Days · Day 78
4 / 16

## Slide 5
DICOM标准
医学影像的国际语言
DICOM文件包含
• 像素数据 (Pixel Data)
• 患者信息 (Patient)
• 检查信息 (Study)
• 序列信息 (Series)
• 扫描参数 (Acquisition)
• 传输语法 (Transfer Syntax)
Python工具链
• pydicom — DICOM读写
• SimpleITK — 图像分析
• MONAI — 深度学习框架
• 3D Slicer — 可视化平台
• ITK-SNAP — 分割工具
• dcmtk — 命令行工具
CV 100 Days · Day 78
5 / 16

## Slide 6
CT图像分析
Hounsfield单位与窗口技术
Hounsfield Scale
空气
-1000 HU
肺
-700 HU
脂肪
-75 HU
水
0 HU
软组织
50 HU
骨骼
700 HU
窗口技术
肺窗
L-600, W1500
软组织窗
L40, W400
骨窗
L400, W1500
CV 100 Days · Day 78
6 / 16

## Slide 7
MRI图像分析
脉冲序列与对比度
T1WI
用途
解剖结构
特征
脂肪亮, 水暗
T2WI
用途
病变检测
特征
水亮, 脂肪中等
FLAIR
用途
脑室病变
特征
抑制脑脊液
DWI
用途
急性脑梗
特征
弥散受限高信号
MRI通过不同脉冲序列获得多种对比度，是软组织成像的金标准
CV 100 Days · Day 78
7 / 16

## Slide 8
肺结节检测
早期肺癌筛查的关键
结节分类
实性结节 — 密度均匀
部分实性 — 恶性概率最高
纯磨玻璃 — 需定期随访
直径≤30mm的圆形病灶
临床意义
• 早期肺癌的重要征象 • 低剂量CT筛查推荐方案 • AI辅助检测提升检出率 • 减少假阳性是核心挑战
LUNA16挑战: 888例CT, 1186个结节 | LIDC-IDRI: 1018例, 243K+切片
CV 100 Days · Day 78
8 / 16

## Slide 9
AI检测流程
端到端Pipeline
CT扫描
→
预处理
→
候选生成
→
特征提取
→
分类分割
→
结果输出
核心技术
• 3D CNN保留空间上下文，优于2D方案 • 假阳性筛选 (False Positive Reduction) 是关键 • 评估指标: CPM曲线 (Competition Performance Metric) • 多尺度特征融合提升小结节检出率
CV 100 Days · Day 78
9 / 16

## Slide 10
U-Net: 医学分割网络
编码器-解码器 + 跳跃连接
编码器
解码器
64
128
256
512
512
256
128
64
1024
Skip Connections
Ronneberger et al., MICCAI 2015 | 引用60,000+ 编码器提取特征 → 解码器恢复分辨率 → 跳跃连接保留细节信息
CV 100 Days · Day 78
10 / 16

## Slide 11
关键数据集
医学影像AI研究资源
LIDC-IDRI
肺结节CT
1018例
LUNA16
肺结节检测
888例
ChestX-ray14
胸部X光
112K图像
BRATS
脑肿瘤分割
多模态MRI
TCIA
癌症影像
综合数据库
ISIC
皮肤病变
皮肤镜图像
CV 100 Days · Day 78
11 / 16

## Slide 12
经典实验
代码实战要点
实验1: DICOM读取
pydicom读取CT/MRI
HU转换 + 多窗口显示
关键: 理解DICOM元数据结构、掌握HU值转换、熟悉3D CNN与Dice损失
实验2: 3D体数据重建
Marching Cubes算法
表面提取与可视化
关键: 理解DICOM元数据结构、掌握HU值转换、熟悉3D CNN与Dice损失
实验3: U-Net分割
PyTorch实现U-Net
Dice损失函数训练
关键: 理解DICOM元数据结构、掌握HU值转换、熟悉3D CNN与Dice损失
CV 100 Days · Day 78
12 / 16

## Slide 13
重要文献
医学AI经典论文
U-Net (2015)
MICCAI
医学分割里程碑, 60K+引用
皮肤癌 (2017)
Nature
CNN达皮肤科医生水平
眼底AI (2016)
JAMA
糖尿病视网膜病变检测
LUNA16 (2017)
IEEE TMI
肺结节检测系统对比
UNet++ (2018)
DLMIA
嵌套U-Net结构
AI综述 (2017)
MedIA
深度学习医学影像综述
CV 100 Days · Day 78
13 / 16

## Slide 14
挑战与未来方向
医学AI的前沿问题
域偏移
跨医院/跨设备泛化能力不足
数据稀缺
标注成本高，罕见病例数据少
可解释性
黑箱模型缺乏临床可信度
隐私保护
DICOM元数据中的患者信息
3D计算
体数据计算资源需求大
人机协作
AI与医生决策融合机制
CV 100 Days · Day 78
14 / 16

## Slide 15
今日总结
Day 78 核心要点
医学图像类型
X-ray, CT, MRI, 超声, PET — 各有优势
DICOM标准
医学影像国际标准，pydicom是核心工具
CT分析
Hounsfield单位 + 窗口技术是关键
MRI分析
T1/T2/FLAIR/DWI提供多对比度
肺结节检测
3D CNN + U-Net + 假阳性筛选
评估指标
Dice系数是医学分割首选指标
CV 100 Days · Day 78
15 / 16

## Slide 16
Thank You
感谢聆听
下节预告: Day 79 — 遥感图像处理
Keep Learning, Keep Exploring
CV 100 Days · Day 78 · 2026-08-11