## Slide 1
DAY 78
医学图像处理
Medical Image Processing: From DICOM to AI-Assisted Diagnosis
计算机视觉100天学习计划
2026-08-11
笔记版 (Notes Mode)
11个板块 · 20页详解
🔬

## Slide 2
目录 Table of Contents
本节学习路线图
01
历史背景
从X射线到AI辅助诊断
02
医学图像类型
X-ray, CT, MRI, 超声, PET
03
DICOM标准
医学影像数据格式与处理
04
CT图像分析
Hounsfield单位与窗口技术
05
MRI图像分析
脉冲序列与T1/T2加权
06
肺结节检测
分类、AI检测流程与U-Net
07
重要文献与数据集
经典论文与公开数据集
08
思考与展望
思考题与下节预告
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
2 / 20

## Slide 3
历史背景 (1): X射线的发现
1895年 — 医学影像学的诞生
威廉·伦琴 (1845-1923)
1895年发现X射线
1901年首届诺贝尔物理学奖
首张X光片：妻子手掌
技术影响
首次无创观察人体内部结构
催生放射学学科
为后续CT、MRI奠定基础
关键事件时间线
1895
伦琴发现X射线
1896
X射线首次临床应用
1901
伦琴获诺贝尔物理学奖
1913
X射线管改进
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
3 / 20

## Slide 4
历史背景 (2): CT与MRI革命
1970s — 三维医学成像时代
Godfrey Hounsfield — CT发明
1971年首台CT扫描仪
EMI公司研发 (百代唱片)
1979年诺贝尔生理学医学奖
Hounsfield单位(HU)以其命名
首台原型机：9天获取一个断层
Raymond Damadian — MRI先驱
1977年首次人体MRI扫描
利用氢原子核磁共振信号
对软组织对比度极高
无电离辐射，安全可靠
催生功能磁共振(fMRI)
"CT扫描被誉为自X射线发现以来医学影像领域最伟大的进步"
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
4 / 20

## Slide 5
历史背景 (3): 深度学习时代
2012-2020 — AI改变医学影像
2012
AlexNet
ImageNet突破，深度学习进入医学影像
2015
U-Net
医学图像分割里程碑，编码器-解码器结构
2016
Google眼底AI
JAMA发文，糖尿病视网膜病变检测达专家级
2017
CheXNet
斯坦福胸片14种疾病检测，超越放射科医生
2020
COVID-19 AI
CT辅助诊断COVID-19，大流行中的AI应用
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
5 / 20

## Slide 6
医学图像类型
五种主要成像模态
X射线
原理: 电磁波穿透组织
应用: 骨折/胸部筛查
CT
原理: 多角度X射线重建
应用: 三维解剖成像
MRI
原理: 氢原子核磁共振
应用: 软组织高对比度
超声
原理: 高频声波反射
应用: 产科/心脏检查
PET
原理: 正电子湮灭辐射
应用: 代谢活动成像
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
6 / 20

## Slide 7
CT图像分析: Hounsfield单位
组织密度标准化量化
不同组织的典型HU值
空气
-1000 HU
肺组织
-500~-900 HU
脂肪
-100~-50 HU
水
0 HU
软组织
+20~+80 HU
骨骼
+400~+1000 HU
CT窗口技术
肺窗
W1500 / L-600
观察肺纹理和结节
软组织窗
W400 / L40
观察脏器和软组织
骨窗
W1500 / L400
观察骨骼细节
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
7 / 20

## Slide 8
MRI图像分析: 脉冲序列
T1/T2/FLAIR/DWI对比
T1加权 (T1WI)
观察解剖结构
脂肪高信号(亮)
水低信号(暗)
T2加权 (T2WI)
检测病变和水肿
水高信号(亮)
脂肪中等信号
FLAIR
脑室周围病变
抑制脑脊液信号
更清晰显示病变
DWI
急性脑卒中诊断
水分子弥散受限
急性脑梗死高信号
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
8 / 20

## Slide 9
DICOM标准
医学数字成像与通信标准
什么是DICOM?
国际标准 (ISO 12052)
涵盖数据格式和通信协议
图像数据 + 患者元信息
医院PACS系统的基础
每个文件包含完整上下文
Python处理工具
pydicom — DICOM读写标准库
SimpleITK — 医学图像分析
MONAI — 深度学习医学框架
ITK-SNAP — 可视化分割工具
3D Slicer — 综合分析平台
关键: DICOM文件 = 像素数据 + 患者信息 + 扫描参数 + 元数据
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
9 / 20

## Slide 10
DICOM文件结构与pydicom
代码实战
import pydicom import numpy as np # 读取DICOM文件 ds = pydicom.dcmread('scan.dcm') pixel_array = ds.pixel_array # 获取元数据 print(f"患者: {ds.PatientName}") print(f"模态: {ds.Modality}") print(f"尺寸: {ds.Rows}x{ds.Columns}") # CT的HU值转换 hu_image = pixel_array * ds.RescaleSlope + ds.RescaleIntercept
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
10 / 20

## Slide 11
肺结节分类
三种类型与恶性风险
实性结节
密度均匀
完全遮盖肺实质
最常见
部分实性结节
实性+磨玻璃
混合密度
恶性概率最高
纯磨玻璃结节
密度轻度增高
不遮盖肺纹理
需定期随访
定义: 肺部直径≤30mm的圆形或类圆形病灶，是早期肺癌的重要征象
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
11 / 20

## Slide 12
AI肺结节检测流程
端到端Pipeline
CT扫描
DICOM数据
→
预处理
窗口化/归一化
→
候选生成
3D候选框
→
特征提取
3D CNN
→
分类分割
恶性概率
→
结果输出
标注/报告
关键技术要点
• 3D卷积保留空间上下文信息，优于2D方案 • False Positive Reduction是核心挑战 — 使用3D CNN进行假阳性筛选 • 评估指标: CPM曲线 (Competition Performance Metric) • LUNA16挑战赛: 888例CT扫描，标注1186个结节
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
12 / 20

## Slide 13
U-Net: 医学图像分割里程碑
编码器-解码器 + 跳跃连接
编码器 (下采样)
解码器 (上采样)
64
128
256
512
512
256
128
64
1024
跳跃连接 (Skip Connections)
Ronneberger et al., MICCAI 2015 | 引用60000+ | 编码器提取特征，解码器恢复分辨率，跳跃连接保留细节
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
13 / 20

## Slide 14
Dice损失与评估指标
医学分割的标准度量
Dice系数
衡量分割重叠度 (0-1)
DSC = 2|A∩B| / (|A|+|B|)
1 = 完美重叠, 0 = 无重叠
对小目标敏感
医学分割首选指标
其他常用指标
IoU (Jaccard) = |A∩B| / |A∪B|
Sensitivity (召回率) = TP/(TP+FN)
Specificity (特异度) = TN/(TN+FP)
Hausdorff Distance — 边界距离
ASSD — 平均对称表面距离
Dice Loss = 1 - Dice系数 | 适合类别不平衡的医学图像分割任务
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
14 / 20

## Slide 15
重要公开数据集
医学影像AI研究资源
LIDC-IDRI
肺结节CT
1018例, 243,000+切片
LUNA16
肺结节检测
888例CT, 1186结节
ChestX-ray14
胸部X光
112,000+图像, 14类
BRATS
脑肿瘤分割
多模态MRI, 年度挑战
TCIA
癌症影像归档
多癌种综合数据库
ISIC
皮肤病变
皮肤镜图像分类
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
15 / 20

## Slide 16
重要文献回顾
医学图像分析经典论文
U-Net (2015)
Ronneberger et al.
MICCAI
编码器-解码器分割网络, 引用60000+
皮肤癌分类 (2017)
Esteva et al.
Nature
CNN达皮肤科医生水平
眼底AI (2016)
Gulshan et al.
JAMA
糖尿病视网膜病变检测
LUNA16 (2017)
Setio et al.
IEEE TMI
肺结节检测算法对比
UNet++ (2018)
Zhou et al.
DLMIA
嵌套U-Net结构
医学AI综述 (2017)
Litjens et al.
MedIA
深度学习医学影像权威综述
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
16 / 20

## Slide 17
科学家故事
从雷达工程师到CT发明人
Godfrey Hounsfield
二战皇家空军雷达工程师
战后加入EMI(百代唱片)
1967年构想CT重建方法
首台原型机：9天获取一个断层
1979年诺贝尔生理学医学奖
HU单位以其名字命名
披头士与CT的奇缘
EMI = 披头士乐队唱片公司
披头士全球成功带来巨额利润
部分利润资助了CT研发
"是披头士的歌声资助了CT"
基础研究投资的远见
摇滚乐拯救了无数患者生命
"AI不会取代放射科医生，但使用AI的放射科医生将取代不使用AI的放射科医生" — Hugh Harvey
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
17 / 20

## Slide 18
思考题
深入探讨与反思
Q1
DICOM元数据隐私
如何确保DICOM文件中患者信息的脱敏和隐私保护？查阅HIPAA规定思考方案。
Q2
CT与MRI互补性
脑卒中诊断为何先做CT再MRI？从成像原理、时间分辨率和成本分析。
Q3
域偏移问题
A医院数据训练的模型在B医院性能下降，原因和缓解策略？
Q4
HU值变化
病灶HU从-600到+30暗示什么病理变化？考虑出血、钙化、积液。
Q5
3D vs 2D网络
资源受限场景下如何权衡？2.5D方案是否可行？
Q6
伦理思考
AI与医生意见不一致时，如何建立有效的"人机协作"决策机制？
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
18 / 20

## Slide 19
术语表
核心概念速查
DICOM
医学数字成像与通信标准
HU值
CT组织密度标准化单位
窗宽窗位
CT灰度映射范围和中心
肺结节
肺部≤30mm圆形病灶
GGO
磨玻璃结节
CAD
计算机辅助检测系统
体素
三维体积元素
T1/T2加权
MRI不同弛豫时间加权
DWI
弥散加权成像
Dice系数
分割重叠度指标(0-1)
U-Net
编码器-解码器分割网络
PACS
医学影像存档通信系统
CV 100 Days · Day 78 · 医学图像处理
19 / 20

## Slide 20
下节预告
Day 79: 遥感图像处理
Remote Sensing Image Processing
预习要点: • 遥感图像波段特性 (可见光、近红外、短波红外) • 常见卫星数据源 (Landsat、Sentinel、高分系列) • 遥感图像处理库: rasterio, GDAL • 变化检测基本原理
感谢学习! Keep Learning, Keep Exploring
CV 100 Days · Day 78 · 2026-08-11