## Slide 1
Day 80
工业检测应用
Industrial Inspection Applications
工业视觉概述 · 缺陷检测 · 尺寸测量 · PCB缺陷检测实战
CV Learning Journey · 2026
Notes: 欢迎来到Day 80！今天我们学习工业检测应用，这是计算机视觉在工业领域最重要的应用之一。我们将覆盖工业视觉概述、缺陷检测、尺寸测量和PCB缺陷检测实战。

## Slide 2
目录
Contents / Agenda
Day 80 · Industrial Inspection
2 / 20
01
工业视觉概述
Industrial Vision Overview
P3–P4
02
缺陷检测
Defect Detection
P5–P7
03
尺寸测量
Dimension Measurement
P8–P10
04
PCB缺陷检测实战
PCB Detection Practice
P11–P14
Notes: 今天的内容分为四个部分：工业视觉概述、缺陷检测、尺寸测量和PCB缺陷检测实战。每个部分都包含理论与实践。

## Slide 3
工业视觉概述
Industrial Vision Overview
Day 80 · Industrial Inspection
3 / 20
什么是工业视觉？
What is Industrial Vision?
工业视觉是计算机视觉在工业生产中的应用，通过相机采集产品图像，利用算法进行检测、测量和定位。
它结合了光学、机械、电子和软件技术，实现自动化品质控制。
广泛应用于半导体、汽车、电子、医疗等行业。
✓
高精度 High Precision
微米级测量精度，超越人眼极限
▶
高效率 High Efficiency
毫毫级处理速度，24小时不间断
◆
自动化 Automation
无人值守，实时反馈与控制
Notes: 工业视觉是计算机视觉最有价值的应用领域之一。它的核心价值在于高精度、高效率和自动化，能够在复杂工业环境中替代人工检测。

## Slide 4
工业视觉发展历史
Development History Timeline
Day 80 · Industrial Inspection
4 / 20
1960s
萃芽
Emergence
首台视觉系统问世
1980s
起步
Startup
图像处理卡商用化
2000s
发展
Growth
嵌入式系统普及
2015+
深度学习
Deep Learning
CNN驱动检测变革
2020+
智能化
Intelligence
AI+边缘计算融合
发展趋势 · Trends
从光学成像 → 数字图像处理 → 嵌入式系统 → 深度学习 → AI融合应用，工业视觉正朝智能化、实时化、边缘化方向发展。
Notes: 工业视觉经历了五十多年的发展。从最早的光学成像，到8年代的图像处理卡，再到今天的AI驱动检测，每一步都推动了工业自动化的进程。

## Slide 5
机器视觉系统架构
Machine Vision System Architecture
Day 80 · Industrial Inspection
5 / 20
照明
Lighting
光源选型
成像
Imaging
镜头选型
采集
Capture
图像采集
处理
Process
算法处理
决策
Decision
结果输出
硬件层 Hardware Layer
• 工业相机（CCD/CMOS）
• 镜头（定焦/远心）
• 光源（环光/同轴/结构）
• 采集卡与丠输接口
软件层 Software Layer
• 图像预处理与增强
• 特征提取与分析
• 深度学习检测算法
• 结果反馈与通信
Notes: 机器视觉系统由硬件层和软件层组成。硬件包括照明、成像、采集三个环节；软件包括处理和决策两个环节。每个环节的质量都直接影响最终检测结果。

## Slide 6
硬件组件：相机、镜头、光源
Hardware: Camera, Lens, Light Source
Day 80 · Industrial Inspection
6 / 20
工业相机
Camera
• CCD vs CMOS 传感器
• 面陣尺寸与分辨率
• 帧率与曝光控制
• Global vs Rolling Shutter
镜头
Lens
• 焦距与视场角
• 定焦、远心、微距
• F值与景深
• 失真与焦距误差
光源
Light Source
• 环光 / 同轴光 / 结构光
• 前照 / 背照 / 侧照
• 色温与波长选择
• 频闪与亮度控制
Notes: 硬件是工业视觉系统的基础。相机决定图像质量，镜头决定视野和分辨率，光源决定照明质量。三者的合理选型和匹配是系统设计的关键。

## Slide 7
软件处理流程
Software Processing Flow
Day 80 · Industrial Inspection
7 / 20
1
图像预处理 Preprocessing
去噪 · 增强 · 标定
2
特征提取 Feature Extraction
边缘 · 轮廓 · 纹理
3
检测 / 测量 Detection / Measurement
缺陷 · 尺寸 · 位置
4
结果输出 Result Output
判定 · 报告 · 控制
核心思想
从原始图像到决策结果，每一步都需严格验证。
Notes: 软件处理流程是从原始图像到决策结果的完整链路。预处理提升图像质量，特征提取获取关键信息，检测实现具体任务，最后输出可操作的结果。

## Slide 8
缺陷检测：分类体系
Defect Detection: Classification System
Day 80 · Industrial Inspection
8 / 20
缺陷检测 Defect Detection
传统方法 Traditional
• 模板匹配
• 形态学
• 阈值分割
• 边缘检测
深度学习 Deep Learning
• 目标检测 (YOLO)
• 语义分割 (U-Net)
• 图像分类 (CNN)
• 实例分割
异常检测 Anomaly Detection
• PaDiM
• PatchCore
• AutoEncoder
• GAN方法
Notes: 缺陷检测方法分为三大类：传统方法基于人工设计特征，深度学习方法基于数据驱动，异常检测方法适用于只有正常样本的场景。每种方法都有其适用场景和局限性。

## Slide 9
传统检测方法
Traditional Detection Methods
Day 80 · Industrial Inspection
9 / 20
模板匹配 Template Matching
✓ 优点: 实现简单，速度快
✗ 缺点: 对位置敏感，不抗旋转
形态学 Morphology
✓ 优点: 去噪效果好，连接断裂
✗ 缺点: 结构元素需调参
阈值分割 Thresholding
✓ 优点: 计算极快，适合高对比
✗ 缺点: 对光照敏感，不稳定
边缘检测 Edge Detection
✓ 优点: 定位精确，适合测量
✗ 缺点: 对噪声敏感，参数多
Notes: 传统方法依赖人工设计的特征和规则，在简单场景中仍然有很强的竞争力。但它们对环境变化敏感，难以应对复杂缺陷类型。在实际工业应用中，常与深度学习方法结合使用。

## Slide 10
深度学习检测方法
Deep Learning Detection Methods
Day 80 · Industrial Inspection
10 / 20
目标检测
Object Detection
代表模型
YOLO / SSD / Faster R-CNN
特点
定位+分类，速度快
适用: 元件定位
语义分割
Semantic Segmentation
代表模型
U-Net / DeepLab / FCN
特点
像素级分割，精度高
适用: 缺陷分割
图像分类
Image Classification
代表模型
ResNet / EfficientNet / ViT
特点
整图判定，基础任务
适用: 良品判定
实例分割
Instance Segmentation
代表模型
Mask R-CNN / SOLOv2
特点
区分重叠目标
适用: 重叠目标
Notes: 深度学习方法在工业检测中越来越流行。目标检测适合定位元件，语义分割适合像素级缺陷检测，分类适合整体判定，实例分割适合重叠目标场景。选择哪种方法取决于具体任务。

## Slide 11
异常检测方法
Anomaly Detection: PaDiM & PatchCore
Day 80 · Industrial Inspection
11 / 20
PaDiM
Patch Distribution Modeling
对预训练CNN的每个Patch特征建模多元高斯分布，检测时计算马氏距离。
关键步骤 Key Steps
1. 预训练ResNet提取特征
2. 每个Patch建模高斯分布
3. 马氏距离计算异常分数
4. 适合小样本场景
PatchCore
Core-set Sampling
从正常样本的Patch特征中采样核心子集，检测时用最近邻距离判定异常。
关键步骤 Key Steps
1. 提取特征并构建记忆库
2. Core-set采样减少冗余
3. k-NN检索最近邻
4. 性能强，速度快
Notes: 异常检测是工业场景中非常重要的方法，因为缺陷样本通常很少。PaDiM和PatchCore都是基于预训练特征提取的方法，只需正常样本即可训练。PatchCore性能更强但需更多内存。

## Slide 12
尺寸测量：相机标定
Dimension Measurement: Camera Calibration
Day 80 · Industrial Inspection
12 / 20
标定板 Calibration Board
棋盘格 · Checkerboard Pattern
已知格子尺寸，通过角点检测估算内外参数
标定参数 Parameters
内参数 Intrinsic
fx, fy, cx, cy, 畸变系数
外参数 Extrinsic
旋转矩阵 R, 平移向量 t
畸变校正 Distortion
径向 + 切向畸变
投影模型 Model
针孔 / 正交投影
像素 → 世界坐标 s·[X,Y,Z,1]ᵀ = K·[R|t]·[X,Y,Z,1]ᵀ
Notes: 相机标定是尺寸测量的基础。通过标定板（如棋盘格），可以估算相机的内参数（焦距、主点）和外参数（位姿），以及镜头畸变系数。标定精度直接决定测量精度。

## Slide 13
亚像素边缘检测
Sub-pixel Edge Detection
Day 80 · Industrial Inspection
13 / 20
边缘梯度 Edge Gradient
← 亚像素边缘位置
在像素级梯度之间插值，定位精度达到 0.1 像素级别
常用方法 Methods
1
Zernike 矩
正交矩分解，圆形边缘拟合
2
箱型拟合
沿梯度方向三点拟合抛物线
3
Sobel + 插值
梯度极值处线性插值
4
形态学骨架
细化边缘，连续位置
Notes: 亚像素边缘检测是提高测量精度的关键技术。通过在像素级梯度之间进行数学插值，可以将边缘定位精度从整像素提升到 0.1 像素。Zernike矩和箱型拟合是最常用的两种方法。

## Slide 14
远心成像技术
Telecentric Imaging Technology
Day 80 · Industrial Inspection
14 / 20
普通镜头 Normal Lens
镜头
物体A
物体B
✗ 不同高度物体成像大小不同
导致测量误差
远心镜头 Telecentric Lens
远心镜头
物体A
物体B
✓ 平行光轴，不同高度成像大小一致
测量精度极高
Notes: 远心镜头是高精度测量的核心器件。普通镜头对不同高度的物体成像大小不同，导致测量误差。远心镜头通过平行光路设计，使不同高度物体成像大小一致，消除了这一误差。

## Slide 15
PCB缺陷类型
PCB Defect Types
Day 80 · Industrial Inspection
15 / 20
⚠
短路
Short Circuit
线连异常
✕
断路
Open Circuit
线断裂
○
缺损
Missing
元件缺失
⚛
毛刺
Burrs
边缘毛刺
●
孔洞
Hole
孔位异常
■
污染
Contamination
表面异物
Notes: PCB缺陷类型多样，主要包括短路、断路、缺损、毛刺、孔洞和污染。每种缺陷的检测方法不同，需要根据缺陷特征选择合适的算法。例如短路检测可用连通域分析，缺损检测可用模板匹配。

## Slide 16
PCB检测流程设计
PCB Detection Flow Design
Day 80 · Industrial Inspection
16 / 20
图像采集
Acquisition
预处理
Preprocess
图像对齐
Alignment
缺陷检测
Detection
缺陷分类
Classify
报告输出
Report
关键步骤详解 Key Steps
1. 高分辨采集 + 均匀光照
2. 去噪 + 增强 + 二值化
3. 模板匹配实现精准对齐
4. 差分图 + 连通域分析
5. 特征提取 + 分类器
6. 缺陷位置 + 类型 + 严重级
设计要点 Design Points
• 对齐精度决定检测上限
• 差分法对同位置缺陷敏感
• 深度学习提升鲁棒性
• 多尺度融合提高准确率
• 实时性要求 ≤ 100ms/帧
Notes: PCB检测流程包括采集、预处理、对齐、检测、分类和报告六个步骤。其中图像对齐是关键，对齐精度决定了后续缺陷检测的上限。差分法是最基本的缺陷检测方法，但对位置误差敏感。

## Slide 17
实战：OpenCV模板匹配
Practice: OpenCV Template Matching
Day 80 · Industrial Inspection
17 / 20
代码示例 Code Example
import cv2
import numpy as np
# Load template and target
template = cv2.imread('template.png', 0)
target = cv2.imread('pcb.png', 0)
# Template matching
result = cv2.matchTemplate(
target, template,
cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
# Threshold and locate
threshold = 0.8
loc = np.where(result >= threshold)
for pt in zip(*loc[::-1]):
cv2.rectangle(target, pt,
(pt[0]+w, pt[1]+h), 255, 2)
实现步骤 Implementation
1
加载模板
读取标准PCB图像作为模板
2
多尺度匹配
构建高斯金字塔加速
3
阈值筛选
过滤低置信仴的匹配点
4
NMS去重
非极大值抑制重叠框
优点: 快速、无需训练
缺点: 对旋转、光照敏感
Notes: 模板匹配是PCB检测中最基本的方法。通过OpenCV的matchTemplate函数，可以快速定位PCB上的元件和缺陷。使用高斯金字塔可以加速匹配过程，NMS可以消除重复检测。

## Slide 18
实战：U-Net缺陷分割
Practice: U-Net Defect Segmentation
Day 80 · Industrial Inspection
18 / 20
U-Net 架构 Architecture
编码器 Encoder
ResNet34 下采样
提取多尺度特征
瓶颈 Bottleneck
最深语义层
最小分辨率
解码器 Decoder
上采样恢复
输出像素级mask
⊕ Skip Connection: 编码器特征直连解码器，保留细节信息
训练要点 Training
• Loss: Dice + BCE 联合损失
• 数据增强: 翻转/旋转/弹性
• 学习率: 1e-4, Adam 优化器
• Batch Size: 8, Epochs: 100+
性能指标 Metrics
0.87
IoU 交并比
0.92
Dice F1分数
0.95
Precision 精确率
0.89
Recall 召回率
Notes: U-Net是缺陷分割的经典网络。它的编码器-解码器对称结构和跳跃连接使其能够精确分割缺陷边界。使用Dice+BCE联合损失函数可以很好地处理类别不平衡问题。在PCB缺陷检测中，U-Net可以实现像素级的缺陷定位。

## Slide 19
实战：YOLOv8元件检测
Practice: YOLOv8 Component Detection
Day 80 · Industrial Inspection
19 / 20
数据采集
Data
标注与增强
Label
模型训练
Train
推理部署
Deploy
YOLOv8 核心特性 Features
• Anchor-Free 设计
• C2f 模块替代C3
• Decoupled Head 解耦头
• mAP50 达 0.91
• ONNX/TensorRT 导出
• 速度: 3ms/帠 (RTX3060)
工业应用 Applications
• 元件定位与识别
• 缺料/错位检测
• 型号分类
• 放置检查
• 实时质检分拾
Notes: YOLOv8是当前最先进的目标检测模型之一。其Anchor-Free设计和解耦头架构使其在工业场景中表现优异。在PCB检测中，YOLOv8可以快速定位和识别各种元件，同时检测缺料和错位缺陷。

## Slide 20
总结与下节预告
Summary & Next Preview
Day 80 · Industrial Inspection
20 / 20
今日要点 Key Takeaways
1
工业视觉 = 硬件(相机/镜头/光源) + 软件(算法)
2
缺陷检测三大路线: 传统 / 深度学习 / 异常检测
3
尺寸测量核心: 标定 + 亚像素 + 远心镜头
4
PCB检测: 对齐是关键，深度学习提升鲁棒性
5
实战工具: OpenCV + U-Net + YOLOv8
下一课 Next Lesson
Day 81
医疗图像分析
Medical Image Analysis
• 医学图像特点
• CT/MRI 分割
• 病灶检测
• 医疗AI应用
Notes: 感谢聊听！今天我们从工业视觉概述到PCB缺陷检测实战，覆盖了传统方法与深度学习方法。下节课我们将进入医疗图像分析领域，探订CT/MRI分割和病灶检测。继续学习，实践出真知。