## Slide 1
DAY 32
DPM & HOG
目标检测
计算机视觉 100 天学习计划 | 讲座版 (Talk Mode)
Deformable Parts Model | HOG Features | Object Detection
HOG + DPM
= 经典检测
CV100Days | 计算机视觉学习笔记

## Slide 2
今日概览
Today's Roadmap
学习目标 掌握HOG特征提取原理与DPM可变形部件模型检测框架，理解这两个经典方法如何影响了现代目标检测
1
HOG特征原理
梯度方向直方图的核心思想与提取流程
2
DPM模型架构
根滤波器 + 部件滤波器 + 形变代价
3
检测实战
HOG+SVM行人检测代码实现
4
经典论文与实验
必读论文与HOG可视化分析
快速导航: 原理解析(S3-S5) → 模型架构(S7-S8) → 代码实战(S9) → 文献与实验(S10-S12) → 总结与讨论(S13-S16)
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
2

## Slide 3
历史回顾
HOG & DPM Timeline (2005-2010)
2005
HOG提出
Dalal & Triggs
2008
DPM初版
Felzenszwalb et al.
2009
混合模型
Latent SVM
2010
版本升级
Cascade DPM
HOG的重要性
为行人检测提供了稳定高效的特征表示
被后续大量检测方法采用为基础特征
与SVM结合成为经典检测管线
DPM的影响
PASCAL VOC 2007-2010连续多年竞赛冠军
开创了结构化模型+部件检测的范式
为CNN时代奠定了检测思想基础
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
3

## Slide 4
HOG特征原理
Histogram of Oriented Gradients
核心思想 HOG通过统计图像局部区域的梯度方向直方图描述物体形状和外观。
关键特点：
• 梯度方向能捕捉轮廓和边缘信息
• 局部化处理提供对光照变化的鲁棒性
• 区域归一化提供几何变化不变性
• 直方图表示紧凑且具有良好的区分度
G
梯度计算
水平和垂直梯度
Gx, Gy → |∇f|, θ
C
单元格划分
将图像分为小单元格
每个单元格建立直方图
B
区域归一化
多个单元格合并为Block
对比度归一化处理
核心公式 | HOG Feature Computation
梯度幅值： |G| = √(Gx² + Gy²) 梯度方向： θ = arctan(Gy / Gx) 归一化： v = v / √(||v||² + ε²)
→ 关键洞察：HOG的魔力在于“局部梯度的强度分布”——它不关心颜色，只关心轮廓和形状。这使其对光照、阴影变化极其鲁棒。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
4

## Slide 5
HOG提取流程
5-Step Extraction Pipeline
1
图像预处理
灰度化 + Gamma校正
减少光照影响
▶
2
梯度计算
Sobel算子求梯度
获取幅值和方向
▶
3
单元格直方图
小区域统计梯度
投票到9-bin直方图
▶
4
区域归一化
2×2单元格合并
L2归一化抑制对比度
▶
5
特征拼接
所有Block直方图串联
形成最终特征向量
参数描述符维度计算 | 设 Block=2×2 Cell，Cell=8×8像素，9-bin直方图：每个Block维度 = 2×2×9×36 = 36。对于64×128的检测窗口，特征维度约 3780。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
5

## Slide 6
HOG参数与代码
Parameters & Key Code Snippets
关键参数表
参数
默认值
作用
Cell Size
8×8
梯度统计基本单元
Block Size
2×2 Cells
对比度归一化区域
Bins
9
方向直方图柱数 (0-180°)
Block Stride
1 Cell
区域滑动步长
Normalization
L2-Hys
归一化方法
Win Size
64×128
检测窗口大小
# OpenCV HOG Descriptor
import cv2
import numpy as np
# 创建HOG描述符
hog = cv2.HOGDescriptor()
# 设置参数
hog.setSVMDetector(
cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()
)
# 检测行人
image = cv2.imread('street.jpg')
boxes, weights = hog.detectMultiScale(
image,
winStride=(8, 8),
scale=1.05,
hitThreshold=0
)
调参建议 • Cell Size越小 → 特征越细粒度，但维度更高 • Block Stride越小 → 重叠越多，求值更慢 • Bins越多 → 方向编码越精细，但特征维度增加
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
6

## Slide 7
DPM模型架构
Deformable Parts Model Architecture
根滤波器 (Root Filter) 覆盖整个目标的粗粒度滤波器，捕捉整体外观特征 • 在HOG金字塔的粗粒度层上工作 • 类似于典型的滑动窗口滤波器 • 提供目标的“第一印象”框架
部件 1 头部特征
部件 2 上半身特征
部件 3 下半身特征
↓ 形变代价连接 ↓
形变代价 (Deformation Cost) D(di, dx, dy) = ai·(dx-tix)² + bi·(dy-tiy)² + ci
• di = 部件i的偏移向量 (dx, dy) • (ti, ai, bi, ci) = 部件形变参数 • 惩罚远离锈定位置的部件偏移
总分计算 (Scoring) Score = F0·φ(H,z) + ΣΣi [Fi·φ(H,zi) - di·fi]
• F0: 根滤波器响应 • Fi: 部件滤波器响应 • di·fi: 形变代价惩罚项
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
7

## Slide 8
DPM检测流程
From HOG Pyramid to Final Detections
Step 1
HOG金字塔
构建多尺度
HOG特征图
原图生成~7层金字塔，
每层计算HOG特征
▶
Step 2
滤波器匹配
根滤波器+部件滤波器
全图卷积计算
粗粒度层做根滤波
精粒度层做部件滤波
▶
Step 3
联合推理
形变代价约束
部件位置拼接
LP求解最优部件位置
最大化总分函数
▶
Step 4
非极大值抑制
去除重叠检测框
输出最终结果
IoU阈值过滤
置信度排序
核心策略: 根滤波器在粗层定位，部件滤波器在精细层验证——这种粗到细的策略大幅减少了计算量，同时保持了高检测精度。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
8

## Slide 9
行人检测实战
HOG + SVM OpenCV Implementation
import cv2
import numpy as np
# 1. 初始化 HOG 描述符
hog = cv2.HOGDescriptor()
hog.setSVMDetector(
cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()
)
# 2. 读取图像
img = cv2.imread('pedestrians.jpg')
img = cv2.resize(img, (640, 480))
# 3. 检测行人
boxes, weights = hog.detectMultiScale(
img,
winStride=(8, 8), # 窗口步长
padding=(4, 4), # 填充
scale=1.05, # 缩放比例
hitThreshold=1.0, # 置信度阈值
finalThreshold=2.0 # NMS阈值
)
# 4. 绘制检测结果
for (x, y, w, h), wt in zip(boxes, weights):
cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h),
(0,255,0), 2)
cv2.putText(img, f'{wt:.2f}',
(x, y-5), 0, 0.5, (0,0,255), 1)
关键参数说明 • winStride：滑动步长，影响检测密度 • scale：多尺度缩放比例 • hitThreshold：滤波器响应阈值 • finalThreshold：NMS合并阈值
实战提示 • 先缩小图像可加速检测 • 调整scale和hitThreshold优化精度 • 使用GPU可显著提升速度 • 注意处理误检和漏检
实验建议: 在INRIA行人数据集上训练自己的SVM分类器，对比默认检测器的效果差异，理解检测器的设计思想。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
9

## Slide 10
关键人物
Key Researchers
DT
Navneet Dalal & Bill Triggs 机构: INRIA Grenoble 核心贡献: • 2005年发表HOG特征论文 • 提出方向梯度直方图描述符 • INRIA行人数据集创建者 • 影响了整个经典检测研究方向
PF
Pedro Felzenszwalb et al. 机构: MIT / Brown University 核心贡献: • 2008-2010年提出DPM模型 • 设计潜变量SVM训练框架 • PASCAL VOC多年竞赛冠军 • 开创结构化目标检测新范式
共同特点 | 两位研究者的工作均以特征工程为核心，不依赖深度学习，通过精妙的特征设计和结构化模型实现了高质量检测，影响力延续至今。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
10

## Slide 11
核心文献
4 Must-Read Papers
HOG原始论文
1
Histograms of Oriented Gradients for Human Detection
Dalal & Triggs, CVPR 2005
开创性提出HOG特征，在INRIA数据集上取得当时最优的行人检测性能，建立了经典特征提取框架。
DPM初版
2
Object Detection with Discriminatively Trained Part-Based Models
Felzenszwalb et al., PAMI 2010
提出可变形部件模型，引入根滤波器+部件滤波器架构，用Latent SVM进行微调训练。
Latent SVM
3
Discriminatively Trained, Multiscale, Deformable Part Models
Felzenszwalb et al., PAMI 2010 (v2)
完整版本的DPM论文，详细阐述了Latent SVM训练算法和多尺度检测框架，被引用超20000次。
Cascade DPM
4
Cascade Object Detection with Deformable Part Models
Felzenszwalb, Girshick, McAllester, Ramanan, CVPR 2010
引入级联策略加速检测，DPM v4在PASCAL VOC 2010上达到冠军级别性能。
阅读建议: 先读论文①掌握HOG原理，再读论文②③理解DPM框架，最后读论文④了解加速策略。建议对照代码库阅读，效果更佳。
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
11

## Slide 12
经典实验
HOG Visualization & Detection Results
实验一：HOG特征可视化
[ 可视化演示 ]
原图 → 梯度计算 → Cell直方图 → Block归一化 → HOG特征图
观察结果： • 人体轮廓处梯度显著，直方图丰富 • 背景区域梯度弱，直方图稀疏 • 归一化后对比度明显提升，前景背景可分离
实验二：DPM检测结果
[ 检测结果截图 ]
根滤波器定位 + 部件精确匹配 + NMS后处理
PASCAL VOC 2007 结果： • mAP: 33.7% (人体类别) • 多类别平均mAP超过当时所有方法 • 部件模型显著提升了遮挡场景检测
动手实验建议 1. 使用skimage.feature.hog可视化不同图像的HOG特征 2. 调整Cell/Block参数观察可视化差异 3. 对比有/无归一化的特征效果
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
12

## Slide 13
术语速查
Key Terminology Quick Reference
HOG
方向梯度直方图
Histogram of Oriented Gradients，基于梯度方向的局部特征描述符
DPM
可变形部件模型
Deformable Parts Model，基于部件的可变形目标检测模型
SVM
支持向量机
最大间隔分类器，用于HOG/DPM的分类和训练
Root Filter
根滤波器
覆盖目标整体的粗粒度滤波器，DPM核心组成
Part Filter
部件滤波器
对应目标局部区域的精细滤波器
Latent SVM
潜变量SVM
处理未观测变量的SVM训练框架，微调训练
NMS
非极大值抑制
去除重叠检测框，保留最优检测结果
HOG Pyramid
HOG金字塔
多尺度图像的HOG特征图堆叠，用于多尺度检测
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
13

## Slide 14
思考与讨论
Questions to Think About
Q1
HOG为什么对光照变化鲁棒，对旋转变化呢？
提示: 思考梯度的计算方式与局部归一化的作用
Q2
DPM中部件滤波器数量增加会带来什么问题？
提示: 从计算复杂度和模型容量角度分析
Q3
HOG与CNN特征的本质区别是什么？
提示: 将在Day 33 CNN基础中详细对比
Q4
为什么DPM在PASCAL VOC上表现优秀但在实时检测中不够快？
提示: 考虑特征计算量和模型复杂度
Q5
现代目标检测方法是否还使用HOG/DPM的思想？
提示: 思考锈定框检测、特征金字塔等思想的传承
→ 欢迎在讨论区分享你的观点！
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
14

## Slide 15
NEXT
Day 33: CNN基础
卷积神经网络入门
预告内容： • CNN的历史演进与核心组成 • 卷积层、池化层、全连接层原理 • 从HOG到CNN：特征学习的范式转变 • 经典网络架构：LeNet、AlexNet、VGG • PyTorch实战：构建你的第一个CNN
今天 → 明天 手工特征 ↓ 自动特征 HOG + SVM ↓ CNN End-to-End
Day 32 | CV 100 Days
Forest & Moss Theme
15

## Slide 16
感谢学习!
Day 32: DPM & HOG目标检测
学习资源汇总 ◆ Dalal & Triggs (2005) — HOG原始论文 ◆ Felzenszwalb et al. (2010) — DPM经典论文 ◆ OpenCV HOG Descriptor — 实战代码参考 ◆ PASCAL VOC Challenge — 标准检测基准 ◆ skimage.feature.hog — Python可视化工具
CV100Days | 计算机视觉 100 天学习计划 | Forest & Moss Theme